## Slide 1
Digital Clock – final term project
전자공학전공 | 백예원 | 이은지 | 정원림

## Slide 2
01
기능 소개
02
스위치 소개
03
기능 개요 및 코드 소개
04
FPGA 시연
Contents
05
질문

## Slide 3
시계 기능
시계 SET UP
스탑워치
알람
01
전체 기능 소개
기본 기능

## Slide 4
시계 기능
+
SWITCH 24hr/12hr
시계 SET UP
+
BLINK
스탑워치
+
CENTI-SECOND
알람
+
BLINK (SETUP)
CUSTOMIZE
SHARE MODE
01
전체 기능 소개
기본 기능 + 추가기능
DATE (YYMMDD)
+
HBD alarm

## Slide 5
02
스위치 소개
FPGA SW0~SW7
Share mode
Stopwatch STOP/START
Stopwatch RESET
Swtich 24h/12h
sw6
sw5
sw4
sw7
Mode 변경
Position 변경
Count up
Alarm enable
sw0
sw2
sw1
sw3
MODE_CLOCK 시계
MODE_SETUP 시계 세팅
MODE_ALARM 알람 세팅
MODE_STOPW 스탑워치
MODE_DATE 날짜
MODE_SET1 날짜 세팅
POS_SEC
POS_MIN
POS_HR
누를 때마다 해당 position 1씩 증가
알람 OFF
알람 ON

## Slide 6
02
스위치 소개
FPGA SW0~SW7
Share mode
Stopwatch STOP/START
Stopwatch RESET
Swtich 24h/12h
sw6
sw5
sw4
sw7
Share mode OFF
Share mode ON
STOP
START
타이머 00:00:00 으로 변경
24시간
12시간
Mode 변경
Position 변경
Count up
Alarm enable
sw0
sw2
sw1
sw3

## Slide 7
03
Blink 영상 시연
기능 개요 및 코드 소개
BLINK

## Slide 8
blink
03
Blink 기능
BLINK
기능 :
- SET UP 에서의 position을 깜빡거리게 표시
개요 :
6bit 의 seg_enb를 ON = 1, OFF = 0 으로 구분
새로운 blink_clk 을 생성하여, blink_clk 의 rising edge 마다 ON <-> OFF toggle 발생
ON 일 때는 seg 정상 작동. OFF 일 때는 seg 모두 꺼짐 (o_seg = 7'b0000000)
case 문으로 MODE_SETUP에서의 POS_SEC, MIN, HOUR 에 따라 blink 발생 부분 달라짐
기능 개요 및 코드 소개
fnd_dec

## Slide 9
03
Stopwatch 영상 시연
기능 개요 및 코드 소개
STOPWATCH

## Slide 10
STOPWATCH
기능 :
MIN:SEC:CENTISEC(1/100 s) 표시
00:00:00 부터 start / stop 버튼으로 시작 및 정지
reset 기능 00:00:00 으로 재설정
개요 :
새로운 clk 설정 (100hz_clk)
100hz clk 의 hit 를 이용해 분, 초 설정
초기값 00:00:00 으로 설정
stop 버튼 누르면 clk 멈춤
reset 버튼 누르면 초기값 00:00:00 으로 돌아감
03
Stopwatch 기능
기능 개요 및 코드 소개
hms_cnt
controller
controller
hrminsec

## Slide 11
03
YYMMDD 영상 시연
기능 개요 및 코드 소개
YYMMDD

## Slide 12
03
YYMMDD 기능
YYMMDD mode
기능 :
날짜를 보여주는 기능
기본 세팅 19.12.10 및 SETUP 기능 포함
개요 :
max_hit 를 이용하여 YY,MM,DD 각각의 clk 생성
각 달마다 일이 다르기 때문에 max_hit도 case 문을 이용해 다르게 설정
시간과는 다르게 월, 일은 1부터 시작하기 때문에 초기값 1로 설정
기능 개요 및 코드 소개
hms_cnt
controller
hrminsec

## Slide 13
03
HBD ALARM 기능
HBD alarm
기능 :
사용자의 생일을 추가, 당일 00:00:00 에 생일축하 노래 재생
개요 :
parameter 로 사용자의 생일 추가
clk date 를 이용해 설정한 생일 날짜와 오늘 날짜가 같으면 생일축하 노래 재생
기능 개요 및 코드 소개
hrminsec
buzz

## Slide 14
03
12/24 영상 시연
기능 개요 및 코드 소개
SWITCH 12/24

## Slide 15
03
12/24 기능
SWITCH 12/24
기능 :
24시간으로 보여주던 MODE_CLOCK을 12시간으로 보여줌
개요 :
hr_half cnt를 추가하여 23이었던 max값을 12로 변경
24시간일 때는 hr 의 범위가 00~23인 반면, 12시간 일 때는 hr의 범위가 1~12
00시 일 때, 12시로 변경해야 하기 때문에 초기값 12로 설정
기능 개요 및 코드 소개
controller
hrminsec

## Slide 16
03
Sharing mode 영상 시연
SHARING mode
기능 개요 및 코드 소개

## Slide 17
03
Sharing mode 기능
SHARING mode
기능 :
MODE_CLOCK 에서 상대방에게 시계을 보여주는 모드 (화면 반전)
개요 :
원래 사용하던 o_seg와 다른 새로운 o_seg code 필요 (반전되었을 때 숫자가 반전되어 나오도록)
o_seg_0 ~ o_seg_5 의 순서 또한 거꾸로 바뀜
기능 개요 및 코드 소개
controller
fnd_dec
Six digit

## Slide 19
?
Questions – 문제발견
카운트가 2씩 발생하는 문제

## Slide 20
!
Questions - 문제에 대한 고찰
카운트가 2씩 발생하는 문제

## Slide 22
!
Questions - 문제에 대한 고찰
카운트가 2씩 발생하는 문제

## Slide 23
!
Questions - 문제에 대한 해결과정
카운트가 2씩 발생하는 문제

## Slide 24
04
FPGA 시연
기능 시연
FPGA simulation

## Slide 25
05
질문
궁금한 사항 질문
Q & A
발표 내용이나 코드 중에 궁금한 사항이 있으면 질문해주세요 

## Slide 26
감사합니다.
전자공학전공 | 백예원 | 이은지 | 정원림